## Slide 1
29.02.2024
No.15 3D-X
Produktschulung

## Slide 2: No.15 3D-X
In diesem Kapitel erhalten Sie nähere Informationen zu technischen Details wie z.B. Einbaumaßen, mögliche Zuladung oder technische Features. Der Schritt Installation zeigt das einfache Montagekonzept. Sehen Sie außerdem welche Montagehilfen für den No.15 3D-X verfügbar sind.
Lernen Sie hier alles über die wichtigsten Verkaufsargumente. Lernen Sie die Story hinter dem Produkt No.15 3D-X kennen und sehen Sie warum dieses Produkt so wichtig für eine gut ausgestattete Küche ist. Erfahren Sie wieviel Nutzen der No.15 3D-X bietet. Sehen Sie welche Planungsmöglichkeiten sich in einer modernen Küche mit dem No.15 3D-X ergeben.
Produktschulung
Produktphilosophie
Technik
Top argumente
Finden Sie hier die wichtigsten Features und Kernaussagen zum Produkt zusammengefasst und auf einen Blick.

## Slide 3
Produktphilosophie

## Slide 4: Produktphilosophie
01
der Bedarf
02
die Lösung
03
die Story
04
der Nutzen
05
die Planung

## Slide 5
der Bedarf
01
01

## Slide 6
Inwieweit findet das Thema Ordnung und Übersicht in Ihren Planungen statt?

## Slide 7
Wie planen Sie den optimalen Zugriff auf Kochutensilien am Kochplatz?

## Slide 8
Wo planen Sie Handtücher optimal unterzubringen?

## Slide 9
Wie wichtig ist Ihnen die optimale Stauraumnutzung in kleinen Küchen?

## Slide 10
Welchen Stellenwert hat Reklamationsfreiheit für Sie?

## Slide 11
Wie wichtig sind Ihnen kurze Verarbeitungs-zeiten?

## Slide 12
die Lösung
02
02

## Slide 13: No.15 3D-X
Die Lösung
Ob 2-etagig, 3-etagig, Handtuch- oder Backblechauszug der No. 15 3D-X nutzt auch die kleinsten Nischen perfekt aus.

## Slide 14
die Story
03
03

## Slide 15: Jeder Zentimeter zählt – No.15 3D-X macht die Lücke zum Raum!
Die Story
Die Küchenplanung fast abgeschlossen, aber in der Ecke bleibt eine Nische? Was nun? Eine provisorische Vorrichtung einbauen oder die Nische gar ganz unbenutzt lassen?
Der No.15 3D-X füllt Nischen spielend leicht aus und ermöglicht es Ihnen bei der Planung Stauraum flexibel und optimal nutzbar zu machen. Mit dem No.15 3D-X haben Sie alle Freiheiten in der Küchenplanung.
Durch sein attraktives „Säulendesign“ können mit No.15 3D-X zusätzlich optische Akzente in der Küchenfront gesetzt werden.

## Slide 16: No.15 3D-X – ein Spezialist
Die Story
Noch schnell den Abwasch erledigen, aber wohin mit dem feuchten Handtuch. Über den Herd hängen oder einfach in der Spüle liegen lassen. Beides keine optimalen Lösungen.
Hier wird Abhilfe durch den No.15 3D-X geschaffen. Einfach die feuchten Handtücher auf den Handtuchhalter hängen, schon sind sie aus dem Sichtbereich verschwunden und können trocknen, bis sie zum nächsten Einsatz einfach wieder hervor geholt werden.
Schnell und einfach!

## Slide 17: Einbau leicht gemacht
Die Story
Der alte Beschlag ist in die Jahre gekommen und muss erneut werden oder Sie möchten einfache Einlegeböden gegen einen komfortablen Beschlag ersetzten. Aber geht das so einfach?
No.15 3D-X verfügt über „Clickfixx“ so kann der Beschlag spielend leicht an den Auszugsschienen und der Front montiert werden. Das Frontbild ist mit der 3D-Echtzeitfronteinstellung binnen weniger Sekunden perfekt eingestellt.
Einfach und komfortabel – ohne Werkzeug und Monteur!

## Slide 18
der Nutzen
04
04

## Slide 19: Optimale Breitenausnutzung
Der Nutzen
No.15 3D-X bietet die optimale Breitenausnutzung in seiner Klasse und erlaubt es Ihnen selbst 1,5L PET-Flaschen zu lagern.

## Slide 20: Für kleine Küchen
Der Nutzen
Besonders in kleinen Küchen ist No.15 3D-X eine hervorragende Ergänzung, durch die optimale Stauraumgewinnung in kleinen Nischen.

## Slide 21: Für ungewöhnliche Zeilenmaße…
Der Nutzen
…oder anspruchsvolle Architekturen bietet No.15 3D-X funktionale und optisch ansprechende Lösungen.

## Slide 22: Hygienisch
Der Nutzen
Durch seine Blechböden ist No.15 3D-X einfach und schnell zu reinigen und bietet Ihnen eine hygienische Lagermöglichkeit.

## Slide 23: Perfekter Zugriff…
Der nutzen
...zum häufig schlecht erreichbaren Backblech.

## Slide 24: Aufgeräumt
Der nutzen
Versteckt auch feuchte Handtücher und sorgt für eine aufgeräumte Küche.

## Slide 25: Beidseitiger Zugriff
Der nutzen
Durch seinen symmetrischen Aufbau kann auf den No.15 3D-X in der 2-etagigen Variante beidseitig zugegriffen werden und er ist frei in der Küche verplanbar.

## Slide 26: Schnelle Montage
Der nutzen
Front- und Schienen-ClickFixx verbinden die einzelnen Komponenten schnell und einfach. Das ermöglicht einen uneingeschränkten Zugriff zum Arbeitsbereich und damit eine schnellere Montage.

## Slide 27: Einfache Justage
Der nutzen
Bei der werkzeuglosen 3D Frontverstellung kann der Monteur sich voll auf das Fugenbild konzentrieren, da die großen Einstellelemente ohne direkte Sicht erreicht werden können.
Folge: In Sekunden ist die Front perfekt eingestellt.

## Slide 28: Außergewöhnliche Qualität
Der Nutzen
Die außergewöhnliche Produktqualität des No.15 3D-X ist auf über 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen ausgelegt und überdauert damit problemlos ein ganzes Küchenleben.

## Slide 29
die Planung
05
05

## Slide 30: No.15 3D-X
Die Planung
No.15 3D-X

## Slide 31: No.15 3D-X
Die Planung
No.15 3D-X
No.15 3D-X

## Slide 32: No.15 3D-X
Die Planung
No.15 3D-X
No.15 3D-X

## Slide 33
Technik

## Slide 34: Technik
01
die technischen Details
02
die Installation
03
die Montagehilfen

## Slide 35
die technischen Details
01
01

## Slide 36: Schienenvarianten
Die technischen Details
GRASS NovaPro 465 NL
Extra für die Bedürfnisse des No. 15 3D-X angepasst erzeugt die moderne GRASS NovaPro in 465 mm Nenn-länge einen hohen Lauf- und Schließ-komfort bei guter Seitenstabilität und besonders niedrigen Auszugskräften.
Kesseböhmer Sx
Die seitenmontierte Kesseböhmer Sx bietet Ihnen durch aktuelle Technik hohen Lauf- und Schließkomfort bei einer guten Seitenstabilität.
Hettich Actro
Mit der Adaption auf die Hettich Actro bieten wir unseren Kunden auch die Möglichkeit Ihre hauseigene Schiene einzusetzen.
Der No.15 3D-X kann kompatibel für verschiedene Schienentypen bestellt werden. Die unterschiedlichen Schienentypen führen wir hier auf.

## Slide 37: Einbaumaße 2-etagig + Backblech GRASS NovaPro 465 NL
Die technischen Details
≥ 540 mm
≥ 489 mm
16 – 19 mm
≥ 112 mm
Neuigkeiten 2024:
Verwendung des modernen Nachfolger der XP-Schiene mit besseren Laufeigenschaften.

## Slide 38: Unterschiede anderer Beschlagsvarianten NovaPro
Die technischen Details
≥ 760 mm
≥ 590 mm
Handtuch
3-etagig

## Slide 39: Einbaumaße 2-etagig + Backblech Kesseböhmer Sx
Die technischen Details
≥ 550 mm
≥ 485 mm
16 – 19 mm
≥ 112 mm
Neuigkeiten Version 2024:
Durch Änderung des Korpuswinkels kompatibel mit vielen Systen32-Standard-Bohrbildern.
Kompatibel mit 19er Seitenwandstärken.

## Slide 40: Unterschiede anderer Beschlagsvarianten KB Sx
Die technischen Details
≥ 600 mm
Handtuch
3-etagig nicht verfügbar, da lichtes Einbaumaß zu hoch.

## Slide 41: Einbaumaße 2-etagig + Backblech Hettich Actro
Die technischen Details
≥ 553 mm
≥ 510 mm
16 – 19 mm
≥ 112 mm

## Slide 42: Unterschiede anderer Beschlagsvarianten Hettich Actro
Die technischen Details
≥ 603 mm
Handtuch
3-etagig nicht verfügbar, da lichtes Einbaumaß zu hoch.

## Slide 43: Tragkraft und Systemgewicht
Die technischen Details
Tragkraft 2-etagiger Unterschrankauszug:
Zuladung Tablar: 6 kg
Systemgewicht: 12 kg
Tragkraft Handtuchhalter- und Backblechauszug:
Zuladung je Tablar: 6 kg
Systemgewicht: 10 kg

## Slide 44: SoftSTOPPplus in allen Führungen
Die technischen Details
Durch den gedämpften Selbsteinzug der Auszugsschiene schließt der No.15 angenehm.
GRASS NovaPro 465 NL
Kesseböhmer Sx

## Slide 45: Griffloses Öffnen push-to-open
Die technischen Details
Kann nachgerüstet werden und ist mit allen Schienen kompatibel.
Es ist kein separater Beschlag notwendig.
Push-to-open (PTO) Typ II (gelb)

## Slide 46: ClickFixx – Werkzeuglose Montage
Die technischen Details
Die Front wird durch das Einrasten des Fronthalters in die Verstellmechanik mit dem Beschlag verbunden.
Der Beschlag wird durch Aufrasten der Verstellmechanik mit den Auszugsschienen verbunden.
Der obere Frontanbinder unterscheidet sich je nach Variante des No.15. Der untere Frontanbinder ist in den Varianten identisch.
Fronthalter oben No.15 Handtuchhalter- und Backblechauszug
Fronthalter No.15
Fronthalter
Verstellmechanik
Fronthalter
Verstellmechanik
Fronthalter für:
Handtuchhalter- und Backblechauszug unten
2-etagiger Unterschrankauszug oben + unten
Fronthalter für:
Handtuchhalter- und Backblechauszug oben

## Slide 47: 3D-X Werkzeuglose Justage
Die technischen Details
Die 3-dimensionale Einstellung der Front erfolgt werkzeuglos über Stellräder in auffälligem grün.
Die Größe der Stellräder erlaubt es die Front „blind“, ohne direkte Sicht zu justieren.

## Slide 48: No.15 3D-X 2-etagig / 3-etagig
Die technischen Details
No.15 3D-X 2-etagig / 3-etagig – Verstellmaße oben
  Seitenverstellung +/- 2,5mm
  Höhe: schwimmend gelagert
No.15 3D-X – Verstellmaße unten
  Höhenverstellung +/- 2,5mm
  Seitenverstellung +/- 2,5mm
  Neigungsverstellung +/- 3mm
Stellschraube für die Höhenverstellung
Stellschraube für die Neigungsverstellung
Stellschraube für die untere Seitenverstellung
Stellschraube für die obere Seitenverstellung

## Slide 49: No.15 3D-X Backblech/Handtuch
Die technischen Details
No.15 3D-X Backblech/Handtuch – Verstellmaße oben
  Seitenverstellung +/- 2,5mm
  Höhe: schwimmend gelagert
No.15 3D-X – Verstellmaße unten
  Höhenverstellung +/- 2,5mm
  Seitenverstellung +/- 2,5mm
  Neigungsverstellung +/- 3mm
Stellschraube für die Höhenverstellung
Stellschraube für die Neigungsverstellung
Stellschraube für die obere Seitenverstellung
Stellschraube für die untere Seiten-verstellung

## Slide 50
die Installation
02
02

## Slide 51: Vorbereitung
Die Installation
Vor der Montage und Justage sind folgende Punkte sicherzustellen:
Der Korpus muss ausgerichtet sein.
Der Schrank muss an der Wand gesichert sein.

## Slide 52: Montage in 3 einfachen Schritten
Die Installation
Einbau der Auszugschienen
Einbau des Beschlags
Anbau der Front
Die detaillierten Angaben können den Montageanleitungen entnommen werden. Die Montageanleitungen für alle Beschlagvarianten befinden sich im Dokumentenverzeichnis.

## Slide 53: Montage in 3 einfachen Schritten
Die installation
Zuerst die Auszugsschienen an die Korpusseite montieren.
Der Beschlag kann durch das Clickfixx-System einfach auf die Auszugsschienen gerastet werden.
Zuerst die Fronthalter auf die Front montieren, dann kann die Front durch das Clickfixx-System einfach auf den Beschlag gerastet werden.
1.
2.
3.

## Slide 54: Justage
Die Installation
Es muss nur die Front justiert werden!
Die Justage erfolgt durch die 3D-X Technik einfach und schnell über die grünen Stellräder!
Die Justage kann auch „blind“ erfolgen!

## Slide 55
die Montagehilfen
03
03

## Slide 56: Anreißschablone
Die Montagehilfen
Auf Wunsch und bei ausreichender Stückzahl, z.B. für Baumärkte, können der Verpackung Anreißschablonen hinzugefügt werden.
Diese müssen aber für die neuen Schienen ab 2024 entwickelt werden. Alte Schablonen sind nicht einsetzbar.

## Slide 57
Top Argumente

## Slide 58: No.15 3D-X
Top Argumente
Schließt planungslücken
Der No.15 3D-X macht die Lücke zum Raum und ermöglicht funktionale Lösungen für ungewöhnliche Zeilenmaße.
Schnelle und einfache Montage
Front- und Schienen-ClickFixx ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie Montage.
Schnelle und einfache Jusatage
Durch die werkzeuglose und blind zu bedienende Frontjustage ist die Front beim Endkunden in kurzer Zeit eingestellt.
Optimale Breitenausnutzung
Der No.15 3D-X hat die beste Breitenausnutzung seiner Klasse und kann sogar 1,5L PET-Flaschen aufnehmen.
Fester Platz für das Trockentuch
Die im Gebrauch befindlichen Handtücher verschwinden aus dem Sichtbereich und bleiben dennoch im direkten Zugriff.
Ein Höchstmaß an Komfort
Zusätzlich zu den gedämpft schließenden Vollauszugsführungen kann der No.15 3D-X sogar grifflos geöffnet werden.